## Slide 1: 用户态中断在果壳处理器（NutShell）上的实践 中国科学院计算技术研究所 中国科学院大学 王凯帆 2020.12.26
Notes: 可能是国内首个使用Chisel设计的支持Debian的RISC-V核

## Slide 2: 目录
NutShell简介
经验分享
  使用Chisel进行硬件开发
  差分测试框架
果壳平台在教学上的探索
本次候选试题
  RV64特权级简介
  用户态中断机制在NutShell上的实践
Notes: NutShell是由中国科学院大学五名本科生设计的顺序单发射RISC-V处理器. 此处理器采用Chisel开发, 基于RV64IMAC指令集, 采用两位饱和计数器进行分支预测, 支持SV39硬件分页机制, 包含L1, L2两级Cache. 目前, 此处理器已经成功流片, Linux内核能在测试芯片上正常启动. 此处理器的开发基于一套逐指令比对的差分测试框架, 能在处理器错误现场快速定位错误来源. 差分测试框架和模拟器的实现与处理器同步演进, 目前已经支持定位处理器引导Debian等复杂操作系统时的错误.
本报告将从参与这一项目的本科生的角度, 介绍这一芯片的开发过程, 分享芯片开发中的经验与教训. 这些经验与教训包括使用Chisel进行硬件敏捷开发的经验, 基于差分测试框架的调试技巧, 实现RISC-V架构时遇到的一些问题.

## Slide 3
NutShell简介

## Slide 4: 顺序RISC-V核: NutCore
单发射顺序核
RV64IMAC指令集，支持M/S/U特权级
两位饱和计数器分支预测
512项BTB，16项RAS
支持Sv39分页机制, 支持硬件TLB填充
32K指令/数据L1 cache
支持L1 指令/数据cache读一致性
128K L2 cache，支持next line预取
使用Chisel语言开发

## Slide 5: SoC芯片: NutShell (果壳)
(内部代号)
使用Chisel语言开发[1]
支持SDRAM 、SPI flash、UART等外设
支持启动Linux 4.18.0内核
支持运行Busybox套件
在仿真/FPGA环境下支持启动Debian 11
SMIC 110nm工艺
10mm^2
200mw@350MHz Typical
TQFP100封装
[1] 外设部分仍使用Verilog进行开发

## Slide 6
前端开发流程
Navy-apps
[2]
Nanos-lite单任务OS[2]
NOOP [1]
* 7级流水
* RV32IM
* 分支预测
* L1 I/D $
NEMU [2]
RV64IM
压缩指令(RVC)
FreeRTOS/RT-Thread [3]
L1 cache预取
Sv32-PTW
发现cache设计bug
TLB
支持RVC的
分支预测
Sv39-PTW
分析预取性能倒退原因
M/S/U特权级
原子操作(RVA)
Sfence.vma
分时多任务Nanos-lite
添加burst读写支持作为L2
TLB流水化
xv6
[3]
缺页
异常
L2预取
分析解决性能倒退
TLB资源/
时序优化
补充CSR/
Linux联调
Linux [4]
Debian
11/18 22:57
11/18 10:39
11/21 17:31
12/10 16:26
Debian联调
12/13 14:26
10/19 13:21
10/21 18:28
9
月
10
月
11
月
12
月
应用
OS
CPU
SoC
验证用
模拟器
RV64
IM [5]
时钟
中断
Busybox [4]
hello
GCC, QEMU
login
RVC
时钟
FreeRTOS/RT-Thread
Sv39-PTW
M/S/U
缺页异常
xv6
RVA
补充CSR
Linux
Busybox
hello
11/10 13:07
11/13 21:29
Dummy-SD卡
Linux
Debian
GCC, QEMU
12/08 16:27
10/19 19:08
09/18 01:07
[1] 芯片开发基于南京大学的教学处理器NOOP, 以运行Linux + Debian的完整RISC-V芯片为目标进行改进
[2] 使用了南京大学计算机系统教学生态Project-N中的若干子项目协助芯片验证, https://github.com/NJU-ProjectN
[3] FreeRTOS/RT-Thread/xv6来源于开源社区, 并进行了少量移植工作
[4] Linux, Busybox和Redis使用了计算所Labeled RISC-V项目中提供的开源分支, https://github.com/LvNA-system
[5] WKF同学于9月~12月在国外访学, 访学结束后负责项目的可配置化以及在科研项目中的应用
WHQ
ZZF
ZLJ
JY
WKF [5]
项目分工
接入SPI Flash控制器开源IP核并进行访问和取指验证
验证UART开源IP核
验证SDRAM控制器开源IP核
验证ETHMAC开源IP核
发现SDRAM控制器64位数据读写bug
xv6联调
xv6联调
Redis [4]

## Slide 7
NutShell测试流程和功能展示
修复电源问题
生产第二版测试板
xv6
更换正确型号的SDRAM颗粒
修改版
Linux
5/27 21:00
5/28 19:54
5/15 10:00
5
月
6
月
封装完成
Busybox
hello
4/23 14:56
芯片装入测试板,
开始串口测试
4/25 12:32
RT-Thread
串口测试
5/15 22:48
SDRAM
测试
5/19 16:43
SDRAM
测试
200MHz
测试
200MHz
测试
原版Linux
Busybox
6/7 22:54
6/2 13:30
本科
毕业
答辩
CY
LT
YZH
分工
学生成员因疫情无法参与芯片测试流程
串口首次输出
成功运行
RT-Thread
成功运行Linux
并展示中科院logo
第二版
测试板
第一版
测试板
封装后的芯片
在本科毕业远程答辩中，代表一生一芯团队向评委展示芯片运行的过程
SD卡
测试
由于SD控制器的缺陷，无法在芯片上启动Debian

## Slide 8
启动bootloader
加载Linux内核
启动Linux内核
登录Debian最新发行版bullseye
依次查看以下系统信息
内核版本
发行版信息
CPU信息
文件系统信息
内存信息
日期
启动时间
展示hello.c文件内容
使用gcc编译hello.c
运行hello程序
NutShell仿真结果

## Slide 9: NutShell性能展示
CoreMark跑分为1.49/MHz
配置开关 | 倍率 | 50MHz晶振 | 100MHz晶振
000 | 1 | 50MHz | 100MHz
001 | 1.5 | 75MHz | 150MHz
010 | 2 | 100MHz | 200MHz
011 | 2.5 | 125MHz | 250MHz
100 | 2.75 | 137.5MHz | 275MHz
101 | 3 | 150MHz | 300MHz
110 | 3.5 | 175MHz | 350MHz
111 | 4 | 200MHz | 400MHz
使用SDRAM（如运行Linux）最高频率
不使用SDRAM（如运行RT-thread）最高频率，与后端时序报告一致
无输出
芯片工作频率
由于功能缺陷，只能配备50MHz晶振来使用SDRAM
Notes: NutShell开发期间并没有面向IPC进行充分优化, 见总结部分
(负责主流水线的某位同学一心想搞多发射, 不想在顺序单发上做过多纠缠)

## Slide 10: 尝试芯片设计验证的前沿技术
使用Chisel语言进行敏捷开发
国内首个使用Chisel设计的支持Linux+Debian的开源RISC-V核
借鉴软件工程领域的差分测试技术进行处理器的仿真验证
[1] Yu, EasyDiff: An Effective and Efficient Framework for Processor Verification, CRVF 2019, https://crvf2019.github.io/pdf/14.pdf
[2] 2018年龙芯杯南京大学二队决赛答辩 报告http://www.nscscc.org/a/wangjie/NSCSCC2018/2018/1010/46.html
与模拟器进行指令级别在线差分测试 [1] [2]
捕捉了99%的处理器功能bug
5天成功启动Linux + 运行Busybox
4天成功启动Debian + 运行GCC/QEMU
仿真4小时, 经过117亿个周期, 33亿条指令, 仍可瞬间捕捉出错现场, 无需通过波形回溯
2天修复6个启动Debian过程中的复杂bug
皆通过一次定位成功修复
1分钟定位RVC与缺页异常交互的某极端bug
Notes: 7min

## Slide 11
使用Chisel进行硬件开发

## Slide 12: Chisel 不是 HLS
  Chisel是硬件描述语言
  可以通过Scala中的函数式编程、面向对象特性等来方便地描述电路
  仍能做到对电路的精确控制
    HLS描述算法, 失去了对电路的精确控制

## Slide 13: 使用Chisel开发的处理器频率符合预期
仅针对TLB部分和压缩指令译码部分做少量优化
  xc7z020-1-clg400 60MHz
  xczu3cg-sfvc784-1-e 200MHz
  SMIC 110nm 350MHz
* 图片来源: http://xilinx.eetrend.com/d6-xilinx/article/2018-11/13898.html
Vivado针对Pynq开发板生成的关键路径报告

## Slide 14: 优化关键路径时可追溯到Chisel源码
  对于名如_T_464的信号, 参照Verilog代码中的注释仍能追溯到其来源
    这种信号来源于开发过程中生成的匿名信号(如使用map生成的信号)
    已有命名的信号名称会保持原样
Notes: 10min

## Slide 15: 处理器在线差分测试仿真验证[1][2]
[1] Yu, EasyDiff: An Effective and Efficient Framework for Processor Verification, CRVF 2019, https://crvf2019.github.io/pdf/14.pdf
[2] 2018年龙芯杯南京大学二队决赛答辩 报告http://www.nscscc.org/a/wangjie/NSCSCC2018/2018/1010/46.html

## Slide 16: 处理器在线差分测试仿真验证
传统的测试:
  生成正确的Trace, 运行处理器并对比Trace, dump波形用于观察
 | 传统测试方法
存储空间占用 | 高: 波形与Trace需要占用大量空间
验证效率 | 较低: 需要dump波形, 产生大量IO开销, 拖慢验证速度
灵活性 | 低: 无法应对变化的外部输入 (如外部设备状态的变化)
调试难度 | 较高: 波形可读性差
Notes: 传统的测试:
  需要dump波形, 产生大量IO开销并占用大量空间
  波形可读性差
  传统的Trace对比机制
    提前生成Trace
      不够灵活
      提前生成的Trace占用存储空间
    同步获取Trace
      获取正确的Trace需要大量时间开销
      例如经由QEMU获取正确的Trace, 需要经过GDB Protocol

## Slide 17: 处理器在线差分测试仿真验证
 | 传统测试方法 | 我们使用的测试方法
存储空间占用 | 高: 波形与Trace需要占用大量空间 | 低
验证效率 | 较低: 需要dump波形, 产生大量IO开销, 拖慢验证速度 | 较高
灵活性 | 低: 无法应对变化的外部输入 (如外部设备状态的变化) | 高
调试难度 | 较高: 波形可读性差 | 较低
Notes: 传统的测试:
  需要dump波形, 产生大量IO开销并占用大量空间
  波形可读性差
  传统的Trace对比机制
    提前生成Trace
      不够灵活
      提前生成的Trace占用存储空间
    同步获取Trace
      获取正确的Trace需要大量时间开销
      例如经由QEMU获取正确的Trace, 需要经过GDB Protocol

## Slide 18: 处理器在线差分测试仿真验证-原理
测试框架结构示意
基于指令级在线比对的验证框架
  模拟器作为动态链接库连接到Verilator生成的仿真程序中
  处理器在指令完成时发出比对请求
  在比对结果不一致时报错并输出当前处理器状态
while (1) {
verilator_step();
nemu_step(1);
verilator_getregs(&r1);
nemu_getregs(&r2);
if (r1 != r2) { abort(); }
}
在线比对机制

## Slide 19: 处理器在线差分测试仿真验证-原理
  特殊情况的处理
    外部中断: 处理器传出中断信息, 模拟器进入相同的处理流程
    其他例外: 模拟器支持处理例外, 处理器和模拟器的行为应当一致
    Memory mapped IO: 处理器标识出这样的访存指令, 在这样的指令提交时从处理器将访存结果复制到模拟器中
      例如, 读取(内存地址映射的)时钟计数器
  这样的处理使得我们的比对机制拥有很高的灵活性
测试框架中处理中断/MMIO的部分代码

## Slide 20: 处理器在线差分测试仿真验证-优势
  模拟器在仿真过程中同步生成golden trace，提高验证效率
    不需要提前生成trace
    可以支持外部中断
    模拟器速度快, 不会对仿真速度造成较大负担
    无需dump过多波形, 减少IO开销和磁盘空间占用
  易于自行修改模拟器实现来辅助验证
    例如在访存相关测试时, 针对性地给出特定访存的golden trace
    模拟器NEMU是实现了所需功能的最小子集
    代码精简, 容易实现
  直观
    直接使用print进行调试, 可读性高
    几乎无需观察波形
Notes: NutShell/Argo的验证没有使用RISC-V开源仓库中的Spike进行trace对比，也没有使用Rocket和riscv-sodor配套的测试环境。取而代之的是使用南京大学系统教学实验项目系列ProjectN提供的处理器开发工作流。使用南京大学系统教学实验项目系列中NEMU、AM、NOOP及其处理器开发工作流的目的是自行控制处理器验证的细节，并提高处理器验证的效率。在开发新功能时，首先在模拟器NEMU中实现对应的功能，并将NEMU执行的结果与QEMU相比较。在NEMU验证无误后，进行硬件开发并使用NEMU来进行逐拍的结果核状态比对。自行补充的模拟器实现很容易根据开发的需要而进行更改。例如当数据缓存出现问题时，可以在NEMU模拟器的访存处理部分添加调试代码，获取正确的访存trace与处理器的访存行为进行比较。图\ref{fig:c04h01}展示了处理器开发和测试时使用的框架。在仿真测试时，Chisel编译器会将处理器源码转化成Verilog代码，交由Verilator生成C++仿真文件。C++仿真文件被编译执行时，会加载NEMU-RV64的动态链接库。在仿真中，处理器在有指令执行结束时（对于顺序处理器指令写回标志着指令执行结束，对于乱序处理器指令执行结束则对应着指令提交）对外发出比对请求。测试框架检测到比对请求后调用NEMU执行相同的指令，将NEMU的状态与处理器的状态进行对比。部分特殊的指令无法由NEMU进行模拟，比如读运行周期计数CSR寄存器以及IO指令。在检测到这些指令时，测试框架不使用NEMU进行比对，而是根据处理器的状态更新NEMU的状态。在处理器处理中断时，中断信息也被提供给NEMU。NEMU与处理器一同处理中断并比对结果。根据实际设计中的经验，在处理器出现错误时这一比对机制几乎能立即将其定位\citep{easydiff}。

## Slide 21: 处理器在线差分测试仿真验证
测试使用的指令负载包括:
依托这一套框架, 在仿真中启动Debian进行验证
代码片段 | 性能测试基准程序 | 操作系统
ProjectN提供的CPU功能测试与性能测试 | CoreMark | 教学操作系统 XV6
从riscv-test引入的部分测试 | Dhrystone | 实时操作系统 RT-Thread
riscv-torture 随机指令测试 |  | 实时操作系统 FreeRTOS
 |  | Linux Kernel
 |  | Debian

## Slide 22: 处理器在线差分测试仿真验证-示例
测试框架在此处报错
使用测试框架定位复杂BUG示例
  示例: 跨页指令相关的BUG
  在Debian上运行gcc编译复杂程序时发现错误
    测试框架在仿真4小时, 117亿个周期, 33亿条指令后捕捉到了这一错误
    暴露出某些很难被检查到的边界问题

## Slide 23: 处理器在线差分测试仿真验证-示例
  示例: 跨页指令相关的BUG

## Slide 24: 处理器在线差分测试仿真验证-示例
指令集手册对这一情况的描述
开发期间针对这一问题的讨论
使用测试框架定位复杂BUG示例
  示例: 跨页指令相关的BUG
  指令集手册要求在这种指令发生IPF时, 向mepc与mtval寄存器写入不同的值

## Slide 25: 处理器在线差分测试仿真验证-示例
很多bug被光速修复, 仅仅留下了git log
  基于差分测试框架, 在两天内处理了12个启动Linux时的Bug

## Slide 26
果壳平台在教学上的探索

## Slide 27: 果壳项目对初学者是较为友好的
  易阅读
    使用 Chisel 语言实现，代码精简、可读性高
  易修改
    在线差分测试仿真，助力敏捷开发
  易扩展
    果壳芯片使用了“面向对象体系结构设计方法”
    将传统紧耦合的处理器内部结构解耦并对象化
“乐高积木式”的处理器敏捷设计方法

## Slide 28: 基础设施逐渐完善
FPGA云平台
差分测试框架
处理器基础模块
相关
文档

## Slide 29: 果壳处理器有很大的扩展空间
  亦可作为一个 OS 教学硬件平台，替代像 QEMU 这样传统的软件模拟器
  面向体系结构
    优化各个部件的性能
    实验并测试新的硬件算法（比如分支预测、预取等等）
  面向操作系统
    增加用户自己定义的新指令（AI相关、微内核相关等）
    实验新的 MMU 策略、特权级策略
Notes: 当初没有考虑性能因素，与实际不一致，Cache、性能等等

## Slide 30
候选试题

## Slide 31: RV64特权级简介
分为 3 种特权状态
  M (Machine) - Bootloader
  S (Supervisor) - OS
  U (User) - Program
与各种 RISC 的实现类似，定义了特权级寄存器 (CSR)
  协助OS进行页表管理、中断处理等等

## Slide 32: RV64特权级简介
关注中断/异常的处理过程
一类特殊的寄存器：Xideleg/Xedeleg
M 特权级
S 特权级
U 特权级
用户程序
Trap！
mideleg/medeleg
OS_Handler
场景1

## Slide 33: RV64特权级简介
关注中断/异常的处理过程
一类特殊的寄存器： Xideleg/Xedeleg
M 特权级
S 特权级
U 特权级
OS 代码
Trap！
mideleg/medeleg
BBL_Handler
场景2

## Slide 34: RV64特权级简介
关注中断/异常的处理过程
一类特殊的寄存器： Xideleg/Xedeleg
M 特权级
S 特权级
U 特权级
用户程序
Trap！
mideleg/medeleg
User_Handler
场景3
sideleg/sedeleg
？
Notes: 用户态写用户态的Handler

## Slide 35: 用户态中断（N Extension）
需要 CPU 的硬件支持
  增加一组针对用户态的 CSR 寄存器
    包括 ustatus, ucause, utvec 等等
  增加全新的异常/中断控制逻辑
  增加新指令 URET 等
需要操作系统的支持
  用户无权修改 S 态的 deleg 寄存器
  U 模式下的所有 CSR 寄存器内容算作进程上下文
Notes: 这里的增加不仅仅指我定义了这些寄存器就完了，还需要设计指令读写这些寄存器
对于操作系统来说，可能要增加新的系统调用来实现这一的机制（权限管理？？）

## Slide 36: 用户态中断（N Extension）
适用场景
  用户态异常处理（如整数指令溢出、浮点异常等）
  用户态信号（Signal）处理
  用户态特权级支持下的异步垃圾回收机制
  用户态中断在计算机安全领域的应用[1][2]
一些思考
  将用户态 CSR 寄存器作为进程上下文，限定了其应用场景只能在单进程中
  有没有可能自主改造 N 扩展，来帮助实现一些微内核的机制？
[1] Sandro Pinto and Cesare Garlati. User mode interrupts: A must for securing embedded systems. In Embedded World Conference, 2019.
[2] Schrammel, David, et al. "Donky: Domain Keys–Efficient In-Process Isolation for RISC-V and x86." 29th {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 20). 2020.
Notes: 用户态写用户态的Handler

## Slide 37: 开源与致谢
感谢参与学生指导和为本项目提供帮助的以下人员（姓氏拼音排序）：
蔡晔老师(深圳大学)、李峄工程师(鹏城实验室)、刘彤工程师、唐丹高级工程师、王诲喆博士生、徐易难博士生和余子濠博士生
感谢中国科学院计算技术研究所开源芯片工作组对本项目的指导
感谢南京大学计算机系统教学生态Project-N对本项目的开发和验证提供的帮助
https://github.com/OSCPU/NutShell
邮箱：wangkaifan@ict.ac.cn